Pytania na obronę specjalności BiEPS

- Przedstaw definicję zaplecza technicznego. Wymień i krótko scharakteryzuj podstawowe przykłady zaplecza technicznego w motoryzacji.

- Wymień znane Ci rozwiązania hamowni podwoziowych (inercyjna, obciążeniowa). Przedstaw tok postępowania podczas badania na hamowni podwoziowej. Wyjaśnij, jakie podstawowe parametry techniczne są wynikiem badania na hamowni podwoziowej.

- Wymień rodzaje stacji kontroli pojazdów i ich uprawnienia.

- Wyjaśnij, co obejmuje zakres okresowego badania technicznego i na czym ono polega.

- Wyjaśnij, kiedy pojazd podlega dodatkowemu badaniu technicznemu.

- Przedstaw wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Stacji Kontroli Pojazdów.

- Wyjaśnij, jakie są zadania stawiane przed stacjami demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

- Wymień podstawowe sektory na stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

- Przedstaw budowę, zasadę działania i cechy charakterystyczne systemów wtrysku paliwa w silnikach wysokoprężnych.

- Wymień i omów cechy konstrukcyjne silnika spalinowego mające wpływ na jego parametry pracy oraz toksyczność spalin.

- Przedstaw rodzaje oraz poszczególne funkcje sond lambda.

- Przedstaw cechy charakterystyczne współczesnego silnika o zapłonie samoczynnym.

- Wymień metody ograniczania emisji związków toksycznych w silnikach ZI i  ZS.

- Wyjaśnij, co oznacza stopień sprężania oraz ciśnienie sprężania. Przedstaw tok postępowania podczas pomiaru ciśnienia sprężania.

- Wtryskiwacz elektromagnetyczny, wtryskiwacz piezoelektryczny - przedstaw zadania, jakie realizują w silniku. Wyjaśnij, jakie są między nimi różnice.

- Wymień rodzaje układów zasilania silników ZI. Przedstaw ich cechy charakterystyczne.

- Wymień rodzaje układów zasilania silników ZS. Przedstaw ich cechy charakterystyczne.

- Opisz budowę i zasadę działania zasobnikowego układu wtryskowego Common Rail.

- Podaj definicję eksploatacji. Wyjaśnij, czego dotyczy nauka o eksploatacji.

- Przedstaw podział środków transportowych.

- Przedstaw rolę, jaką odgrywa transport kolejowy jako jedna z głównych gałęzi transportu. Omów wady oraz zalety tej gałęzi transportu w stosunku do transportu samochodowego.

- Podaj definicję transportu intermodalnego, przedstaw zalety takiegotransportu.

- Przy użyciu modelu prakseologicznego przedstaw i opisz dwa znane Ci łańcuchy działania (obsługiwania i użytkowania).

- Wyjaśnij, na czym polega strategia eksploatacji wg niezawodności oraz wg stanu technicznego.

- Przedstaw podział taboru według kryterium stopni swobody ruchu.

- Wyjaśnić pojęcie oraz przedstaw zalety transportu kombinowanego.

- Wymień czynniki determinujące rozwój transportu drogowego.

- Omów zjawisko kongestii w transporcie.

- Zdefiniuj oraz podaj przykłady bezpieczeństwa czynnego.

- Zdefiniuj oraz podaj przykłady bezpieczeństwa biernego.

- Wyjaśnij zasady i warunki, jakie należy spełnić w celu uzyskania licencji na przewozy, ze szczególnym uwzględnieniem okresu, na jaki jest wydawana oraz warunków jej cofnięcia.

- Przedstaw zasady i warunki, jakie należy spełnić w celu uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych na przewozy. Wyjaśnij, na jaki okres jest wydawany oraz jakie są warunki jego ewentualnego cofnięcia.

- Wyjaśnij, co to jest CMR oraz  jakie dane musi zawierać.

- Wyjaśnij, czym zajmuje się diagnostyka techniczna oraz  jakie są jej cele.

- Wytłumacz, w  jakim celu przeprowadzana jest identyfikacja pojazdu oraz gdzie w pojazdach znajduje się numer VIN.

- Przedstaw budowę numeru VIN z podziałem na trzy jego podstawowe części.

- Wyjaśnij, jakie informacje zawiera tabliczka znamionowa pojazdu oraz jakie są wymogi dotyczące jej mocowania.

- Wyjaśnij, co oznacza pojęcie diagnostyki bezprzyrządowej.

- Omów cel, zakres oraz założenie stawiane diagnostyce pokładowej OBD/EOBD.

- Wyjaśnij, jakie funkcje w układzie wydechowym pełni katalizator, jakie zachodzą w nim przemiany chemiczne.

- Przedstaw metody diagnostyki amortyzatorów.

- Omów możliwości poprawy aerodynamiki w pojazdach ciężarowych.

- Omów budowę oraz sposoby diagnostyki akumulatora. Przedstaw zmiany parametrów wyjściowych podczas łączenia szeregowego oraz równoległego.

- Przedstaw dopuszczalne wymiary i masy pojazdów.

- Podaj metodykę oraz warunki pomiaru ciśnienia sprężania w silniku spalinowym. Wyjaśnij, w jaki sposób można określić miejsce występowania nieszczelności przestrzeni nadtłokowej.

- Wyjaśnij, który z parametrów ustawienia kół przednich powoduje samopowracanie kół do położenia neutralnego po skręcie.

- Wyjaśnij, na czym polega diagnostyka układu hamulcowego w pojazdach osobowych.

- Ogumienie, szyby i oświetlenie pojazdów - przedstaw wpływ tych elementów na bezpieczeństwo czynne.

- Wyjaśnij zasady eksploatacji turbosprężarki.

- Wymień zalety i wady wielowahaczowego zawieszenia w porównaniu z zawieszeniem McPhersona.